## Slide 1
กลุ่ม 6
55361144 นาย ธนพงศ์ ขาวนวล 55361830 นาย ชนกันต์ ฟองศรัณย์
55362219 นางสาว พรภัค ปิ่นมณี 55362370 นางสาว ศตนันท์ ธุระกิจ
55362431 นาย สหกรณ์ บัวงาม
กล้องวิดีโอ
Video Camera
รายวิชา 305434 การประมวลผลภาพดิจิทัล

## Slide 2: ประวัติความเป็นมาของกล้องวิดีโอ [1]
Louis Le Prince ‘s pioneering single –lens Cine Camera – projector MkII ,กล้องวิดีโอสำหรับถ่ายภาพยนต์แรกของโลก [1]
กล้องวิดีโอถูกสร้างขึ้นมาในฐานะของกล้องที่ใช้ในการผลิตภาพยนต์ซึ่งถูกออกแบบและสร้างขึ้นที่ประเทศอังกฤษ โดย Frenchman Louis Le Prince ในปี ค.ศ. 1888 นำมาใช้ถ่ายทำภาพยนต์ครั้งแรกของโลก โดยประกอบด้วย Roundhay Garden scene และ Leeds Bridge โดยเรื่อง Roundhay Garden แต่ละshot ใช้ 12 เฟรม/วินาที ส่วนเรื่อง Leeds Bridge อยู่ที่ 20 เฟรม/วินาที และมีขนาด 1¾ นิ้ว
Notes: กล้องวิดีโอถูกสร้างขึ้นมาในฐานะของกล้องที่ใช้ในการผลิตภาพยนต์ซึ่งถูกออกแบบและสร้างขึ้นที่ประเทศอังกฤษ โดย Frenchman Louis Le Prince ในปี ค.ศ. 1888 ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้ผลิตกล้องที่มี 16 เลนส์ในปี ค.ศ. 1887 และพัฒนาให้เหลือ 8 เลนส์ ในเวลาต่อมาแต่พบว่ามีความผิดพลาดมาก และในปี ค.ศ. 1888 เขาก็ได้ทำกล้องที่ใช้เพียง เลนส์เดียวซึ่งนำมาใช้ถ่ายทำภาพยนต์ครั้งแรกของโลก โดยประกอบด้วย Roundhay Garden scene และ Leeds Bridge โดยเรื่อง Roundhay Garden แต่ละshot ใช้ 12 เฟรม/วินาที ส่วนเรื่อง Leeds Bridge อยู่ที่ 20 เฟรม/วินาที และมีขนาด 1¾ นิ้ว

## Slide 3: ประวัติความเป็นมาของกล้องวิดีโอ [1]
Charles Kayser of the Edison lab seated behind the Kinetograph. Portability was not among the camera's virtues. [1]
ในปี 1891 William Kennedy Laurie Dickson นักลงทุนชาวสก็อตและพนักงานของ Thomas Edison ได้ออกแบบ Kinetographic Camera ซึ่งกล้องทำงานด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถใช้ฟิล์มแบบฟันเฟืองได้ กล้องมีความสามารถทำให้ภาพเคลื่อนไหวต่อเนื่องและสามารถหยุดและมีคุณภาพที่ดีขึ้นโดย
Notes: ต่อมาก็มีการคิดค้นและพัฒนากล้องมาอย่างต่อเนื่อง จนมี Kazimierz Proszynski ได้ผลิต Aeroscope ซึ่งเป็นกล้องแบบมือถือได้ เป็นครั้งแรก ช่วง ปี 1909-19011

## Slide 4: ประวัติความเป็นมาของกล้องวิดีโอ [1]
The Aeroscope (1910) was the first hand-held movie camera [1]
ต่อมาก็มีการคิดค้นและพัฒนากล้องมาอย่างต่อเนื่อง จนมี Kazimierz Proszynski ได้ผลิต Aeroscope ซึ่งเป็นกล้องแบบมือถือได้ เป็นครั้งแรก ช่วง ปี 1909-19011
Notes: ต่อมาก็มีการคิดค้นและพัฒนากล้องมาอย่างต่อเนื่อง จนมี Kazimierz Proszynski ได้ผลิต Aeroscope ซึ่งเป็นกล้องแบบมือถือได้ เป็นครั้งแรก ช่วง ปี 1909-19011

## Slide 5: Video Camera
การบันทึกภาพเคลื่อนไหว
การผลิตรายการโทรทัศน์
ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพโทรทัศน์จะเป็นชนิดที่เรียกว่า Camcorder หรือ Video camera
http://medeemadooza.exteen.com/page/19

## Slide 6: ความเป็นมา Video Camera
ในปัจจุบัน Camcorder ก็คือ Video Camera + Recorder เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งแต่ก่อนนั้นการบันทึกภาพโทรทัศน์จะต้องใช้อุปกรณ์แยกสองส่วนคือส่วนของ กล้อง และส่วนของตัวบันทึกที่เรียกว่า video tape recorder
Camcorder
Video Camera + Recorder
Camera
Tape recorder

## Slide 7: Video Camera ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน
Video Camera
  รับภาพเข้ามาในรูปของรายละเอียดของแสง
  เปลี่ยนเป็นสัญญาณทางอีเลคทรอนิคส์
  Video Tape Recorder จะเป็นส่วนบันทึก
Viewfinder
  ส่วนที่แสดงสัญญาณภาพที่ผ่านเข้ากล้อง โดยทั่วไป Viewfinder จะให้สีเป็นขาวดำ แต่ก็มีกล้องรุ่นใหม่ที่มีส่วนมองภาพเป็นจอ LCD ทำให้มองภาพเป็นสีได้

## Slide 8: เทคโนโลยีด้านการผลิต
กล้องถ่ายวีดีโอแบบอนาล็อก
Format U-matic ผลิตเมื่อปี 1969 Sony U-matic VTR BVU-800 [3]
บันทึกข้อมูลแบบความถี่ของสัญญาณ เป็นลักษณะคล้ายเส้นกราฟ ขึ้น-ลง ข้อมูลภาพและเสียงบันทึกจะถูกบันทึกจัดเก็บลงบนเส้นเทปแม่เหล็ก
(Magnetic Tape)

## Slide 9: เทคโนโลยีด้านการผลิต (ต่อ)
กล้องถ่ายวีดีโอแบบดิจิตอล
Digital Format Camcorder [3]
การบันทึกข้อมูลจะเป็นหลักการเดียวกันคือการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ระบบข้อมูลฐานสอง 0 และ 1 ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี 1994 โดยมีกลุ่มบริษัทต่างๆมากกว่า 60 บริษัท

## Slide 10: ส่วนประกอบของ กล้องวิดีโอ
ส่วนกล้อง ประกอบด้วย CCD Lens มอเตอร์ขับเลนส์ซูม auto focus และ aperture
ส่วนเทปบันทึก ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเทปขนาดเล็ก และจอทีวีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปิดดูภายในจะเห็นลักษณะการวางอุปกรณ์ดังที่เห็นเปรียบเทียบ

## Slide 11: ส่วนประกอบของ กล้องวิดีโอ(ต่อ)

## Slide 12: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง
ประเภทบันทึกภาพแบบดิจิตอล
1.ระบบ PAL System Camcorder (PAL A, PAL B, PALG)จำนวนเส้นภาพ 625 เส้นจำนวนเฟรม 25 เฟรม / วินาที 2.ระบบ NTSC System Camcorder (NTSC 3.58, NTSC 4.43) จำนวนเส้นภาพ 525 เส้น จำนวนเฟรม 29.97 เฟรม / วินาที 3. ระบบ SECAM System Camcorder จำนวนเส้นภาพ 625 เส้นจำนวนเฟรม 25
เฟรม / วินาที
ทั้ง 3 ระบบที่ว่านี้ อ้างอิงมาจากระบบแพร่ภาพและเสียงของโทรทัศน์ทั่วโลกที่นิยมใช้กัน

## Slide 13: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง (ต่อ)
การประยุกต์ใช้วิดีโอที่ได้จากกล้องวิดีโอในปัจจุบัน
เราสามารถใช้ประโยชน์จากกล้องวีดิโอโดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประกอบการใช้งานด้วยไม่ว่าจะเป็น การตัดต่อวีดิโอ

## Slide 14: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง (ต่อ)
Camtasia Studio Screen Recorder
Windows Movie Maker
TMPGEnc
Ulead Video Studio

## Slide 15: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง (ต่อ)
กล้องและเซนเซอร์
ภาพความลึกแสดงระยะทางด้วยสี (ก)
และกลุ่มของจุด (ค) ที่ได้จาก (ข) [9]
รูปที่ 7 (ก) กล้อง PMD [vision] [9] (ข) กล้อง SwissRanger SR-3000 [9]
(ค) กล้อง SwissRanger SR-4000 [9] (ง) กล้อง PMD [vision] [9]

## Slide 16: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง (ต่อ)
อุปกรณ์ Kinect
(ก) Kinect [10] (ข) การใช้งาน Kinect [11]

## Slide 17: เทคโนยีที่ใช้กับกล้อง (ต่อ)
กล้องบนโทรศัพท์มือถือ
มือถือเริ่มมีการถ่ายวิดีโอได้
สามารถใช้ซอฟท์แวร์ประมวลผลแบบ Real Time

## Slide 18: การนำวิดีโอมาประมวลผล
Video Abstraction

## Slide 19: การนำวิดีโอมาประมวลผล (ต่อ)
Shot Detection

## Slide 20: การนำวิดีโอมาประมวลผล (ต่อ)
Video Database and Searching video by video demo
https://youtu.be/p94DMrgUg4M

## Slide 21: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกล้องวิดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=bg95EfI8_EE#t=00m33s
ระบบสแกนใบหน้า

## Slide 22: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกล้องวิดีโอ
https://www.youtube.com/watch?v=-V4y3kmIqxE#t=01m49s
ระบบช่วยจอดรถอัติโนมัติ

## Slide 23: ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานกล้องวิดีโอ
Thank you