## Slide 1: The idea for building Inspection Robots
แนวคิดสำหรับสร้างหุ่นยนต์ตรวจสอบชิ้นงาน

## Slide 2: แนวคิดสำหรับสร้างหุ่นยนต์ตรวจสอบชิ้นงาน
มุมมองภาพ
ด้านข้าง (Side view) ประกอบไปด้วย ซ้าย (Left side view) และ ขวา (Right side view)
ด้านบน (Top View)
ด้านหน้า (Front view)
มุมมอง 45 องศา (45 deg view)
ด้านหลัง (Back view)
* On the fly view (Left and Right)

## Slide 3: แนวคิดสำหรับสร้างหุ่นยนต์ตรวจสอบชิ้นงาน
กล้องถ่ายภาพ
กล้องขนาด 1 MP 2 ตัว
กล้องขนาด 5 MP 1 ตัว
กล้องถ่ายภาพ ติดอยู่บน Arm Robot โดยที่ จะมีทั้งหมด 3 ตัว
กระจกสะท้อนภาพ
ด้าน Right Side view
ด้าน Back view
สภาพแวดล้อมและ Light source
การถ่ายภาพอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมแบบปิด (โดมแบบปิด)
ควบคุมแสงสว่างคงที่

## Slide 4
Side view
Top/front view
Mirror
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน
สภาพแวดล้อมอยู่ภายใต้โดมแบบปิด ซึ่งจะควบคุมแสงสว่างแบบคงที่
Left
Right

## Slide 5: ตัวอย่างการใช้หุ่นยนต์แบบ 6 แกน ตรวจสอบชิ้นงาน (ชิ้นงานหยุดนิ่ง)

## Slide 6: ตัวอย่างการทำงานของ Arm Robot I

## Slide 7: ตัวอย่างการทำงานของ Arm Robot II

## Slide 8: ตัวอย่างการทำงานของ Arm Robot III

## Slide 9: แนวคิดมุมมองการถ่ายภาพ ด้วย Arm Robot (3 Axis / 4 Axis)

## Slide 10
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน (Side view)
Arm Robot I, Using 1 MP camera
Left side view
Right side view
Arm Robot I, Using 1 MP camera
Capturing image from mirror
เมื่อชิ้นงาน ถึงระยะจะหยุดเพื่อให้โรบอทถ่ายภาพ Left side view เป็นมุมแรก และจะขยับองศาของ Stepping ขึ้นมาเพื่อถ่าย Right side view. โดยชิ้นงานอยู่ในสภาวะควบคุมแสงแบบคงที่
Left side view
Right side view

## Slide 11
Top View
Arm Robot II, Using 1 MP camera
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน (Top View)
Left side
Top view
เมื่อชิ้นงาน ถึงระยะจะหยุดเพื่อให้โรบอทถ่ายภาพ Top View จากนั้นจะทำการเปลี่ยนองศา Stepping
เพื่อถ่ายภาพ 45 deg view.

## Slide 12
45 deg view
Arm Robot II, Using 1 MP camera
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน (45 Deg view)
Left side
45 deg view
เมื่อชิ้นงาน ถึงระยะจะหยุดเพื่อให้โรบอทถ่ายภาพ Top View จากนั้นจะทำการเปลี่ยนองศา Stepping
เพื่อถ่ายภาพ 45 deg view.

## Slide 13
Back view
Arm Robot III, Using 5 MP camera
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน (Front View)
Right side
Front view
Front view
เมื่อชิ้นงาน ถึงระยะจะหยุดเพื่อให้โรบอทถ่ายภาพ Front จากนั้นจะทำการเปลี่ยนองศา Stepping เพื่อถ่ายภาพ Back view.

## Slide 14
Back view
Arm Robot III, Using 5 MP camera
แนวคิดสำหรับการถ่ายภาพชิ้นงาน (Back View)
Right side
Front view
Back view
เมื่อชิ้นงาน ถึงระยะจะหยุดเพื่อให้โรบอทถ่ายภาพ Front จากนั้นจะทำการเปลี่ยนองศา Stepping เพื่อถ่ายภาพ Back view.

## Slide 15: ต้นแบบราคาสำหรับผลิต

## Slide 16
1. ค่าใช้จ่ายหุ่นยนต์ |  |  |  | 
รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตราต่อหน่วย | จำนวนเงิน
 |  |  | (บาท) | (บาท)
1) Stepping motor |  | 6 | 50,000.00 | 300,000.00
2) DC Speed Control Motor |  | 6 | 50,000.00 | 300,000.00
3) ขึ้นรูปโลหะ |  | 3 | 40,000.00 | 120,000.00
4) ส่วนเชื่อมต่อ |  | 10 | 8,000.00 | 80,000.00
จำนวนเงินรวมข้อ 1 |  |  |  | 724,000.00

## Slide 17
2. ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ถ่ายภาพ |  |  |  | 
รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตราต่อหน่วย | จำนวนเงิน
 |  |  | (บาท) | (บาท)
1) Camera 5 MP |  | 1 | 90,000.00 | 90,000.00
2) Camera 1 MP |  | 2 | 70,000.00 | 140,000.00
3) Camera Capture Control |  | 3 | 15,000.00 | 45,000.00
จำนวนเงินรวมข้อ 2 |  |  |  | 275,000.00

## Slide 18
3. ค่าใช้การพัฒนาตัวเครื่อง |  |  |  | 
รายการ | หน่วย | จำนวน | อัตราต่อหน่วย | จำนวนเงิน
 |  |  | (บาท) | (บาท)
1) Robot Keeper (Pick & Place) |  | 1 | 120,000.00 | 120,000.00
2) Conveyor |  | 1 | 120,000.00 | 120,000.00
3) Dome and Light Source |  | 1 | 100,000.00 | 100,000.00
4) ขึ้นรูปโลหะ |  | 2 | 80,500.00 | 161,000.00
จำนวนเงินรวมข้อ 3 |  |  |  | 501,000.00
รวมทั้งสิ้น
1,500,000.00 บาท

## Slide 19: Arm Robot 6 axis Specification

## Slide 20
http://www.staubli.com/en/robotics/6-axis-scara-industrial-robot/medium-payload-6-axis-robot/6-axis-industrial-robot-tx90/

## Slide 22
http://www.motoman.com/products/robots/default.php
http://www.motoman.com/datasheets/Robot%20Series%20Brochure.pdf

## Slide 23
http://www.directindustry.com/prod/motoman/product-18302-1726017.html#product-item_990793